## Slide 1: Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet
Reunión de Primavera 2003

## Slide 2: Integración de VozIp
Miguel Ángel Hernández Vázquez
mangel@uaeh.reduaeh.mx
www.reduaeh.mx/i2
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

## Slide 3: Contenido
Antecedentes
Diseño del proyecto
Implementación
Conclusiones

## Slide 4: Antecedentes
Red de telecomunicaciones de la UAEH
Necesidades de comunicación
Restricciones tecnológicas

## Slide 5
Red de Telecomunicaciones de la UAEH
Tulancingo
Pachuca
Cd Sahagun
Tlahelilpan
Tula-Tepeji
Huejutla
Actopan
Tizayuca

## Slide 6
TDM
MUX
Ciudad Universitaria
PBX
ROUTER
SWITCH
Gigabitethernet
TDM
MUX
PBX
SWITCH
ROUTER
24 Facultades y Campus
Internet
Frame relay
Microndas
E1
E1 Multipunto

## Slide 7: Necesidades de los usuarios
  Internet 2
  www
  Email
  Videoconferencia
  Etc.

## Slide 8: Necesidades de los usuarios
  Ext. Internas
  DID
  Codigos de autorizacion
  Etc.

## Slide 9
Servicios
En la red
De datos
Servicios
Telefónicos
Admón. y
Monitoreo
Nodo
Pachuca
Red de
Telecomunicaciones
Servicios Centralizados

## Slide 10
Campus Actopan
Campus Tlahuelilpan
Campus Real del Monte
Campus Tulancingo
Campus Tizayuca
Expansión de la red

## Slide 11
Costos de administración y mantenimiento de la tecnología TDM
Infraestructura de los carriers en el Estado
Puntos de falla en la red
Restricciones

## Slide 12
Antecedentes
Desarrollo del proyecto
Implementación
Conclusiones
Contenido

## Slide 13
Utilizar nuevas tecnologías que ínter operen con la infraestructura actual de las red de datos y telefónica, para optimizar su aprovechamiento.
Satisfaciendo las necesidades de los usuarios y darle valores agregados.
Eliminar la dependencia de los equipos TDM
Diseño del Proyecto

## Slide 14
Una red telefonica unificada
Capacidad de agregación a otras zonas de voz sobre ip en desarrollo
Al alcance de los usuarios de diferentes campus y facultades, de manera transparente
Que no representara un gasto excesivo para la institución
Objetivos del proyecto

## Slide 15
Planeación de los nuevos proyectos de comunicación, bajo este nuevo esquema en un plazo mediano.
    Integración de las nuevas soluciones a la infraestructura actual.
    Evaluando su desempeño durante un corto plazo por los usuarios reales.
    Buscar la estandarización de estos nuevos proyectos de comunicación.
¿Que hacer?

## Slide 16: VoIP
Voice Over Internet Protocol

## Slide 17
Capa de enlace de datos independiente
Múltiples troncales multiplexadas por un numero de puerto UDP
Compresión RTP para una mejor eficiencia del ancho de banda
Integración de la aplicación
Características

## Slide 18
 | VoIP | VoFR
Uso del Ancho de banda | Medio sin cRTP Bajo con cRTP | Bajo
QoS del router | CBWFQ con LLQ IP prioridad RTP | Estado Latente bajo Encolamiento(LLQ)

## Slide 19: RTP
Real Time Protocol

## Slide 20
Identificación del tipo de carga útil
Numeración secuencial
Estampado de tiempo
Monitoreo de entrega
Transporte sobre los puertos impares con RTCP
Características

## Slide 21: RTCP
Real Time Control Protocol

## Slide 22
Provee una regeneración sobre la calidad de la distribución de los datos.
Transporta un mínimo de información sesión-control
Pistas participantes en una sesión RTP
Limita su propia tarifa de envio (<5%)
Transportado sobre puertos uniformes con el RTP
Características

## Slide 23: QoS
Quality of Service

## Slide 24
Bajo estado de latencia en encolamiento.
Control de admisión
Fragmentación de enlace
Características

## Slide 25: VoFR
Voice Over Frame Relay

## Slide 26
Crea varios canales lógicos con un único PVC.
El encabezado del sub-frame es transparente a la WAN.
El encabezado de sub-frame puede ser visto como una extensión a las direcciones DLCI cabecera FR.
Características

## Slide 27
Permite empacar varios sub-frames en un frame de FR
CPE usa el encabezado sub-frame para distinguir entre diferentes conversaciones y/o flujos de datos.

## Slide 28
Antecedentes
Diseño del proyecto
Implementación
Conclusiones
Contenido

## Slide 29
UAEH
Internet
PBX
PBX
TDM
TDM
Pc´s
Topología Tradicional
Nodo
Pachuca
Campus
Pc´s

## Slide 30
Red con Q of Service
Campus
VoIP
Nodo Central
sw
sw
PBX
PBX
FXS
E&M
Pc´s
Pc´s

## Slide 31
Frame Relay
Campus
VoFr
Nodo Pachuca
sw
sw
PBX
PBX
FXS
E&M
Pc´s
Pc´s

## Slide 32
Campus
Universitarios
Nodo Pachuca
VoIp
VoFR
Características de integración
Red de VoIp

## Slide 33
Campus
Universitarios
Nodo Pachuca
VoIp
VoFR
Características de integración
PBX
Integración a la red
de Telefónica
Ext. 1000
Ext. 1001
Ext. 2000
ETC.
Did
Llamadas locales
Llamadas Internacionales
Códigos de Autorización
Red de VoIp

## Slide 34
Campus
Universitarios
Nodo Pachuca
VoIp
VoFR
Características de integración
Integración a la red
de Datos
Acceso a la Intranet
Sistema Control Escolar
Control de inventario
Universidad Virtual
Etc.
Internet
Internet2
Mail
www
Videoconferencia
Dns
Etc.
Red de VoIp

## Slide 35
Transparencia en el servicio
Capacidad de agregación
a otras zonas de voz sobre ip
Disponibilidad del servicio
en sitios
Red Voz VoIp

## Slide 36
Antecedentes
Diseño del proyecto
Implementación
Conclusiones
Contenido

## Slide 37
Ventajas de VoIP
Experiencia en la UAEH, que hacer y no hacer.
Crecimiento Futuro
Conclusiones

## Slide 38
Gracias
www.reduaeh.mx/i2